## Slide 1
Área de Operaciones
Departament d’Organització d’Empreses
Universitat Politècnica de Catalunya
Notes: <número>

## Slide 2
Índice
Objetivos del Área de Operaciones
Principales actividades del área
Planificación de la Producción
Planificación de la Producción: Capacidad
Calidad
Localización
Distribución en planta
Gestión de Inventarios
Planificación de las necesidades de materiales (MRP) y de los recursos de fabricación (MRPII)
Gestión de Talleres: Planificación a muy CP
La filosofía Just in Time
Notes: <número>

## Slide 3
Objetivos del Área de Operaciones
Planificar, programar, ejecutar y controlar todas las actividades necesarias para la elaboración de los productos o servicios que la empresa vende a sus clientes:
  Contribuyendo a conseguir las estrategias y objetivos a corto, medio y largo plazo de la empresa y otras áreas empresariales, con el mínimo coste y con la máxima calidad
No sólo la elaboración del producto, sino también
  Planificar y programar actividades de producción, aprovisionamiento y distribución
  Gestionar las existencias en almacén para asegurar los suministros con los mínimos costes
  Diseñar y organizar plantas e instalaciones
  Asegurar y mejorar la calidad de productos y procesos
  Coordinar con otras áreas (comercial, personal, ...)
  Producir información para la dirección
  Cumplir los objetivos fijados
  ....
Notes: <número>
El objetivo principal o básico del área de producción es la elaboración de los productos y servicios que la empresa ofrece a sus clientes, sean estos finales u otras empresas. Como toda área de la empresa, debe contribuir a conseguir las estrategias y objetivos que la empresa haya fijado para diferentes horizontes temporales, tanto en largo plazo como en el corto plazo y, en particular, deberá coordinarse con las otras áreas como se irá viendo más adelante.
Se espera, como en cualquier otra área, pero en esta especialmente, que los recursos se utilicen de forma que se consigan costes reducidos que hagan que la oferta de productos y servicios de la empresa sea competitiva en el mercado en relación con la de las empresas competidoras y que mantenga esta posición de forma continuada. Por otra parte, y también en relación con mantener y si es posible acrecentar la posición competitiva de la empresa, se espera que el producto tenga los niveles de calidad que la empresa haya fijado y que estos se mantengan de forma continuada. Ambos factores, calidad y costes reducidos van a permitir a la empresa competir y generar valor, en definitiva, sobrevivir en un mercado competitivo y generar rentabilidad para los accionistas.
Para conseguir estos requisitos, y dado el carácter extremadamente complejo de las actividades de producción en muchas empresas es absolutamente necesario: Planificar las actividades con diferentes horizontes de planificación que deberán ser coherentes con el resto de la actividad de planificación de la empresa y en especial la relacionada con las ventas y que deberá actualizarse con la frecuencia que sea necesaria. Programar dichas actividades en el corto plazo, ya que la planificación se va concretando en el corto plazo (días o semanas) y es a este nivel donde se introduce el mayor nivel de detalle, pues el nivel de incertidumbre disminuye al irse concretando las diferentes incógnitas sobre necesidades y disponibilidad de recursos. A este nivel se requiere proporcionar la flexibilidad que las circunstancias tanto de mercado como internas de la empresa requieren. Ejecutar los programas desarrollados con el uso de las técnicas necesarias para aprovechar los recursos de forma eficiente, en especial el capital humano lo cual significa aprovechar que el trabajador puede aportar más que horas de trabajo (ideas de mejora, prevención de defectos y fallos, primer nivel de control, flexibilidad, etc.) adecuadamente motivado. Controlar es por último necesario no tanto para asegurar que los planes, sino para reaccionar cuando no se cumplen o incluso para prevenir su incumplimiento, gestionando las incidencias e imprevistos que con toda seguridad siempre se van a presentar.
Hay que resaltar que, además de las tareas de elaboración, entran dentro del área de producción otras actividades que son necesarias para asegurar el objetivo básico, ya se ha mencionado la planificación, programación y control de actividades, pero si ampliamos el ámbito a la logística integral, se incluiría la gestión del aprovisionamiento de materiales y la distribución de productos. También es el área responsable del diseño de plantas productivas y de la distribución óptima de los recursos dentro de éstas. De la calidad de los productos, de la coordinación con otras áreas de la empresa para asegurar que la empresa funciona coordinadamente, de generar información sobre sus actividades para la dirección de la empresa y de cumplir cualesquiera objetivos que se hayan fijado a nivel superior para esta área, ...

## Slide 4
Nivel operativo
Nivel táctico
Logística:
Integración de
Aprovisiona-
miento
producción y
distribución
Nivel estratégico
Inversiones
Aseguramiento y control de la calidad
Mantenimiento
Aprovisionamiento
Compras
Ejecución: trabajos de fabricación
Distribución
MRP
Principales actividades del área
Planificación
A MP
Planificación
A LP
Planificación
y control de
la capacidad
Localización
y distribución
Gestión de Talleres
Programación
de operaciones
Programación
A CP
Gestión de
inventarios
Calidad
total
Notes: <número>
La producción es la actividad fuente principal de costes para la empresa. Para ser competitivas las empresas necesitan controlar sus costes sacando el máximo rendimiento de sus recursos productivos: producir el máximo con los recursos existentes o, lo que es lo mismo, utilizar los mínimos recursos para producir lo que la empresa requiere. Si además tenemos en cuenta que las actividades de producción:
a menudo son complejas y requieren la aplicación coordinada recursos caros (máquinas, personal, almacenes, proveedores, distribuidores, medios de transporte, suministros, instalaciones físicas,...)
deben coordinarse para suplir la demanda de productos a menudo incierta
muchos recursos se consumen aunque no se utilicen (personal, horas de maquinaria, ...)
la disponibilidad (capacidad) de dichos recursos tiene cierto grado de rigidez
han generar productos con unos niveles de calidad establecidos
los recursos financieros son caros y limitados
Es evidente que “hacerlo bien” tiene un impacto muy decisivo en el grado de consecución de los principales objetivos de las empresas:
Rentabilidad: bajos costes, aprovechar al máximo los recursos y no tenerlos ociosos
Ventas: poder servir todos los pedidos que la empresa recibe
Calidad: productos sin defectos y ajustados a las características que desean los clientes y que la empresa especifica
Teniendo en cuenta todo esto, “hacerlo bien” no es una cuestión que se pueda dejar al azar y a la improvisación: hay que planificar detalladamente a varios niveles (estratégico, táctico y operativo) el conjunto de las operaciones que intervienen, hay que controlar y hacer un seguimiento cercano de las operaciones y hay que pretender la SINCRONIZACIÓN o COORDINACIÓN de todas las actividades entre sí y del resultado de estas con las otras áreas de la empresa, en especial:
Comercial: los productos han de estar disponibles cuando y donde los necesitan los clientes
Recursos Humanos: los empleados son limitados, tienen horarios y condiciones de trabajo a cumplir
Compras: los materiales tardan un tiempo en llegar y se han de encargar cantidades mínimas
I+D: los productos tienen características a conseguir y los procesos de producción han sido diseñados para ello
Fianzas: el consumo de recursos productivos se han de poder financiar a corto, medio y largo plazo
Aunque este enfoque está cambiando para muchas empresas orientadas a gestionar la marca, es decir, al marketing y cuyas actividades de producción llegan incluso a externalizar contratándolas a otras empresas especializadas en fabricar (a menudo asentadas en países donde el coste de la mano de obra es mucho menor), el problema de organizar la producción sigue siendo vigente ya que:
Muchas otras empresas aun no pueden externalizar su producción o no lo consideran conveniente
Y en el caso de las que lo hacen, los contratistas de estas empresas asumen el problema de organizar la producción

## Slide 5
Planificación de la Producción: Niveles
Planificación estratégica: Largo Plazo
Plan
financiero
Plan
comercial
Plan
Producción
La estrategia define el plan comercial: qué productos, mercados, cuotas, volúmenes
La “fabrica” se ha de dimensionar para hacer posible dichos objetivos.
Es una decisión de inversión que impone unas necesidades de financiación a LP. A su vez, las posibilidades financieras imponen restricciones
Determina en gran medida la CAPACIDAD
Plan Agregado de Producción (18 meses)
Plan Maestro de Producción (3 - 12 meses)
Planificación de materiales (semanas - meses)
Gestión de talleres y programación de operaciones (horas - semana)
PAP: detalla por familias de productos y meses
Calcular recursos necesarios para tomar acciones de ajuste de capacidad, p.ej. negociar flexibilidad y horas extras con los sindicatos
Utiliza previsiones de venta a MP (P. marketing)
PMP: detalla a más corto plazo por productos concretos y por semanas incluso
Utiliza previsiones de venta a más CP y pedidos, verifica capacidad suficiente, para ajustar y tomar medidas para la disponibilidad
Planificación táctica: Medio Plazo
Planificación operativa: Corto Plazo
PM: detalla a nivel de piezas, materiales
Requerimientos de capacidad detallados por recursos y centros de trabajo (talleres). Decisiones de ajuste a corto plazo
Replanificación frecuente (concreción, pedidos)
PO: establece prioridades de fabricación, órdenes para cada operación para optimizar y sincronizar la ejecución
Órdenes de compra de materiales

## Slide 6
Planificación de la Producción: Previsión de Ventas
Planificación estratégica: Largo Plazo
Plan
financiero
Plan
comercial
Plan
Producción
Plan Agregado de Producción (18 meses)
Plan Maestro de Producción (3 - 12 meses)
Planificación de materiales (semanas - meses)
Gestión de talleres y programación de operaciones (horas - semana)
Planificación táctica: Medio Plazo
Planificación operativa: Corto Plazo
Plan estratégico: decisiones a largo plazo
Qué mercados y segmentos cubrir
Competencia, cuotas de mercado a alcanzar
Con qué líneas productos
Volúmenes estimados de ventas anuales
Plan de Marketing: decisiones anuales, Presupuesto de Ventas
Marketig Mix: precios/promoción/productos
Compromiso a cumplir ante los socios
Concreción del Plan de Marketing
Desarrollo del plan de marketing durante el año, mayor nivel de detalle, más corto plazo
Incorpora datos ciertos a más corto plazo
Nivel de concreción a corto plazo
Período a planificar bastante comprometido o, al menos, previsiones muy fiables
Incorpora desviaciones de períodos anteriores, últimos pedidos y otras fuentes de demanda
Actualización o replanificación frecuente
Notes: <número>
En última instancia, el resultado de la producción son productos para vender en los segmentos de mercado que ataca la empresa. Por tanto, la planificación de la producción debe orientarse a satisfacer la demanda de los productos de la empresa. Idealmente debería coordinar todas las actividades de forma que la salida de productos coincidiese en cantidades de cada tipo de productos con lo que los clientes de la empresa demandan en cada momento.
Esto que es muy fácil de decir no resulta tan fácil de llevar a la práctica porque:
A menudo la opción más rentable no es producir lo que se necesita cuando se necesita. Organizar los recursos para cumplir con este requisito puede hacer incurrir a la empresa en mayores costes. A título de ejemplo, preparar las máquinas para fabricar un lote de producto tiene un coste que puede no verse justificado para fabricar pequeñas cantidades de producto, aunque el mercado en un momento dado esté pidiendo sólo esas cantidades. Puede ser más rentable fabricar un lote mayor y almacenar las cantidades no necesitadas en el momento para vender en períodos posteriores.
Aunque fuese rentable producir “bajo pedido” la mayoría de las veces no es posible técnicamente organizar todos los recursos productivos y de distribución para tener una respuesta suficientemente rápida. Es necesario prever por anticipado lo que el mercado va a demandar.
Ambos argumentos conducen a la conclusión de que hay que saber con un cierto plazo de anticipación lo que el mercado va a demandar. Es decir, es necesario partir de Previsiones de Ventas para poder planificar las actividades de aprovisionamiento, producción y distribución y poder conseguir y organizar los recursos de la forma planificada.
Distintos recursos requieren distintos plazos de anticipación:
Años: ¿Cuántas fábricas, de qué tamaño, con qué capacidad productiva, en qué lugares? -> Plan de Ventas a nivel estratégico
Año o año y medio: Flexibilidad laboral, negociaciones con los sindicatos, presupuestos anuales de recursos humanos, negociación con proveedores de determinados servicios o recursos necesarios para la producción -> Presupuesto de Ventas establecido en el Plan de Marketing (normalmente anual)
Menos de un año: Disposición de turnos de trabajo, programación de vacaciones -> Desarrollo a más corto plazo (meses, menos de un año) del Plan de Marketing y de su Presupuesto de ventas incorporando adaptaciones y correcciones según se va teniendo más información sobre cómo se desarrolla comercialmente el año
Muy corto plazo: necesidades de materiales y piezas, horas extras, pequeños ajustes de capacidad, disponibilidad de máquinas, etc. -> Previsiones a muy corto plazo corregidas con los pedidos que van entrando y con la demanda no servida de períodos anteriores.
(continúa en la página siguiente....)

## Slide 7
Planificación de la Producción: Capacidad
Capacidad Disponible: disponibilidad de los recursos necesarios para producir los productos
  Horas de diferentes máquinas, horas de mano de obra de distintos tipos, ... disponibles en un período de tiempo
  De una manera más general: número de unidades que se pueden producir en circunstancias normales por período
Los planes de producción, han de ser posibles
  ¿Qué productos y en qué cantidades y cuándo? para suplir la demanda
  Pero los recursos tienen CAPACIDAD LIMITADA
  Hay que estimar la CARGA sobre los recursos disponibles
  Para verificar que el plan es posible y corregirlo si no lo es
  Para tomar medidas temporales o permanentes de aumento de la CAPACIDAD de los recursos más críticos
Notes: <número>
¿Ahora bien, y las previsiones de ventas de dónde salen? GRAN PREGUNTA Hay muchos métodos de previsión cuantitativos que se basan en el pasado y en la aplicación de técnicas estadísticas. Estos métodos siempre son útiles y en especial para algunas empresas que operan en mercados muy predecibles. Pero difícilmente estos métodos podrán incluir en sus cálculos imprevistos como por ejemplo:
Un atentado terrorista que asusta a los consumidores
Una potente multinacional que comienza a operar en el mercado de la empresa haciendo fuertemente la competencia
Un año muy lluvioso que dispara las ventas de paraguas
Un producto competidor muy novedoso que lanza la competencia imprevistamente
Un competidor que decide bajar los precios de improvisto
La quiebra de un competidor
Un grupo ecologista que arremete contra la empresa por su deficiente política medioambiental
.....
La vida es muy dura,... para los directivos de ventas pero, a pesar de ello, están obligados a hacer previsiones y a hacer luego todo lo razonablemente posible y económicamente viable para cumplirlas. Las técnicas de previsión son una ayuda, no una bola de cristal.
===========
La capacidad de producción se suele medir a menudo en términos del volumen de producción que se puede obtener en una hora o en una semana o en una año. Sin embargo habría otras formas de medirla ninguna exenta de problemas. ¿Una fábrica que puede producir 5.000 frigoríficos al mes? Pero frigoríficos de qué tipo, porque la empresa venderá varios modelos y unos tardarán más que otros en fabricarse, utilizarán más unas máquinas u otras, etc.
Se mida como se mida, la capacidad viene determinada por la disponibilidad de los diferentes recursos que se utilizan en la producción: cuantas horas de cada tipo de máquina están disponibles al mes, cuántas horas-hombre de cada perfil profesional, qué flujo máximo de materiales se puede aprovisionar la empresa (ya sea limitado por restricciones físicas o financieras), etc.
Los planes de producción a distintos niveles han de ser posibles. Esto significa que debe ser posible ejecutarlos con los recursos que realmente están disponibles. En consecuencia, no basta con que los planes de producción se elaboren de forma que permitan tener disponibles los productos que la empresas prevé vender en las cantidades y momentos previstos, hay que comprobar también que el consumo de recursos productivos que generan (carga sobre los recursos) está disponible.
Si no fuese así habría que tomar decisiones que incluyen:
Intentar tomar medidas extraordinarias, temporales o permanentes, que permitan aumentar la disponibilidad de los recursos que se saturan
Y si esto no fuese posible o suficiente, reformular el plan de nuevo para hacerlo compatible con la capacidad disponible.
(continua en la página siguiente...)

## Slide 8
Planificación de la Producción: Capacidad
Planificación estratégica: Largo Plazo
Plan
financiero
Plan
comercial
Plan
Producción
Plan Agregado de Producción (18 meses)
Plan Maestro de Producción (3 - 12 meses)
Planificación de materiales (semanas - meses)
Gestión de talleres y programación de operaciones (horas - semana)
Planificación táctica: Medio Plazo
Planificación operativa: Corto Plazo
Los objetivos estratégicos a nivel comercial
Y las posibilidades financieras
Permitirán elegir “¿qué fábrica?” es necesaria: INVERSIÓN
DETERMINA LA CAPACIDAD DISPONIBLE
Planificación Agregada de Capacidad (Resource Requirements Planning)
Períodos mensuales o trimestrales
A nivel de grandes instalaciones productivas
Planificación Aproximada de Capacidad (Rough-cut Capacity Planning)
Períodos de semanas a nivel de unidades de producto
A nivel de talleres, centros de trabajo o grupos de máquinas
Posible?
Posible?
Planificación Detallada de Capacidad (Capacity Requirements Planning)
Períodos de semanas a nivel de unidades de materiales y piezas
A nivel de máquinas
Técnicas de Programación a Cap. Infinita
Para varios días se determinan los tiempos de comienzo y fin de las operaciones concretas en cada máquina o centro de trabajo
Gráfico de GANTT,...
Posible?
Posible?
Notes: <número>
(... viene de la página anterior)
En ocasiones eso puede conducir a no cumplir los niveles de producción necesarios para suministrar los productos que se prevé vender en las cantidades y en los momentos previstos. En estos casos deberán intervenir también:
El departamento comercial, para determinar qué pedidos se pueden aplazar o dejar de suministrar con el menor impacto negativo sobre el mercado y los clientes.
El departamento financiero, para proporcionar información que permita evaluar qué pedidos son menos rentables y, por tanto, el impacto financiero en caso de renunciar a servirlos es menor.
======
Cada nivel de planificación de la producción concreta más en términos de unidades de producción, de períodos temporales utilizados como base para el cálculo y en horizonte temporal. Paralelamente, para cada nivel de planificación debe realizarse la correspondiente estimación de la Capacidad que se va a necesitar, la carga que el plan genera sobre los recursos clave. El nivel de detalle con el que se calculan los consumos de recursos debe ser acorde con el nivel de detalle del plan que se está comprobando.
Una vez calculados los consumos o las cargas sobre los recursos, habrá que comprobar si la capacidad disponible para dichos recursos es suficiente o si, por el contrario, será necesario reformular el plan

## Slide 9
Planificación de la Producción: Capacidad
Medidas para adecuar la capacidad a CP y MP:
  Contrataciones o despidos
  Flexibilidad de la jornada laboral
  Programación de vacaciones
  Realización de horas extras
  Movilidad de personal
  Utilizar rutas de producción alternativas
  Subcontratación
  Aumento de existencias en períodos ociosos
  “Forzar las máquinas”

## Slide 10
Calidad
Calidad usuario: la que realmente importa, compara lo que recibe el cliente con respecto a lo que desea recibir
Calidad técnica: adecuación de lo fabricado a lo diseñado
Calidad teórica: adecuación del diseño a lo deseado por el cliente. Dependerá de I+D y de la investigación de Marketing
Diseño
Consumo, Uso
Fabricación
Q teórica
Q técnica
Q usuario
QT
2
1
3
4
5
6
Lo que quiere el cliente
Lo que se diseña
Lo que se fabrica
3 y 1 características deseadas que no se obtienen por fallos de diseño (1) o fabricación (3)
4 características deseadas que se obtienen por casualidad pues no estaban diseñadas
2 y 6 características diseñadas que el cliente no desea, algunas además se fabrican (6)
5 características fuera de diseño que se fabrican y no responden a los deseos del cliente
QT Calidad Total

## Slide 11
Calidad: costes de no calidad
Generados por artículos defectuosos
  Detectados (rechazar, corregir, vender más barato)
  No detectados (garantía y reemplazo, imagen de marca)
Generados por los procesos de inspección
Generados por los procesos de prevención
0%
defectos
Coste
Coste total
100%
defectos
Coste de las
inspecciones
Coste de los
productos
defectuosos
Control de calidad
  Autocontrol
  Círculos de calidad
  Control estadístico de la calida
    Diversas estrategias, herramientas y técnicas para efectuar este tipo de control a posterior
Óptimo
  Compromiso entre control y no calidad en términos de coste

## Slide 12
Localización
Localización: decisión en el momento de invertir
  Decisión de ubicación geográfica de la fabrica considerando:
    Costes de los recursos materiales y humanos
    Coste de las inversiones, terrenos, ...
    Subvenciones públicas y exenciones de impuestos
    Coste y nivel de formación de los recursos humanos, conflictividad laboral y flexibilidad del marco legal
    Estabilidad económica y política
    Costes de la distribución a los destinos de consumo
    Influencia sobre la imagen de marca y las ventas en el mercado local, chauvinismo del consumidor
    Existencia de un tejido empresarial dinámico: proveedores, etc.
  Globalización:
    Deslocalización: reubicación de fábricas en países más favorables, sobre todo en cuanto a recursos humanos
    Costes de la distribución y transporte en disminución
    Costes de la “gestión a distancia” en disminución (TICs)

## Slide 13
Distribución en planta
Distribución en planta
  Decidir y diseñar la distribución en la planta de la fábrica de:
    Las máquinas
    Los puestos de trabajo desde los que controlar las máquinas por los operarios
    Los almacenes, los puestos de carga y descarga, ...
  Objetivos de la distribución en planta:
    Principalmente, la eficiencia: mejorar el flujo de trabajo para reducir tiempos, costes y pérdidas
    La seguridad laboral
    La ergonomía: hacer el trabajo más fácil aumenta la productividad y disminuye las posibilidades de errores.
    Reducir el coste del espacio
  Los estudios de distribución en planta han de partir del estudio de las rutas de operaciones que han de seguir los diferentes productos, es decir, del flujo que marca el proceso productivo

## Slide 14
Gestión de Inventarios
La producción no es habitualmente tan flexible como para fabricar el producto justo en el momento en que se solicita
Para no perder ventas (ruptura de stocks) se suelen mantener unos ciertos niveles de producto en el almacén (inventario)
Se está financiando el coste del producto almacenado durante el tiempo que pasa en el almacén, además hay otros costes de gestión
Objetivos de la gestión de inventarios
  Minimizar el coste de posesión minimizando la cantidad
  Minimizar el riesgo de ruptura maximizando la cantidad
  Objetivos opuestos que exigen buscar un óptimo

## Slide 15
Gestión de Inventarios
Algunas razones que justifican inventarios
  Asegurar la disponibilidad del producto final
  Evitar interrupciones en el proceso productivo, evitando que un proceso se paralice por que otro anterior no ha terminado o porque una determinada máquina se ha parado
  Nivelar las cargas de los talleres productivos para obtener un flujo de trabajo con los menores picos de carga posibles
  Obtener economías de escala en los lotes de producción o de compra de materiales
  Afrontar las estacionalidades de la demanda (producir para almacén cuando no se demanda para vender cuando se solicita)
  Ahorro o especulación cuando se prevén cambios en los precios de las materias primas

## Slide 16
Salidas
Entradas
Planificación de necesidades de materiales: MRP
Plan Maestro de Producción
Listas de Materiales
Registro de inventarios
Sistema
MRP
Proceso de datos
Plan de Materiales (órdenes):
Cantidades a producir y cuándo
Órdenes de compra
Cantidades a comprar y cuándo
Rutas, tiempos de servicio, tamaño de lotes
Informes de carga para cada recurso
Informes de costes
etc.
Un sistema MRP (Materials Requirements Planning) parte del PMP (Plan Maestro de Producción) para generar la explosión de materiales y planificar así las órdenes de fabricación y compra de todas las piezas y materiales que serán necesarias.
Tiene en cuenta los inventarios que puedan existir, los tamaños de lotes, las órdenes en curso de fabricación, las rutas que siguen las piezas por los centros de trabajo y planifica las operaciones. Puede generar también informes de cargas, costes, etc.

## Slide 17
MRP: Consideraciones adicionales
Tamaño de lotes
  Puede ser antieconómico emitir órdenes de fabricación o aprovisionamiento de cantidades pequeñas (costes de generación de la orden, de preparación del lote, etc.)
  Hay múltiples técnicas para determinar el tamaño del lote que se adaptan a distintas situaciones y criterios de optimización
Stock de seguridad
  Si el MRP está funcionando bien: parte de información fiable y precisa y está bien implantado, debería ser innecesario disponer de stocks de seguridad para las piezas y materiales, pues la demanda es dependiente del PMP
  Sólo se justifica en casos en que:
    Los tiempos de suministros tienen aleatoriedad apreciable
    El PMP no es 100% comprometido y puede variar
    No se gestionan bien imprevistos “predecibles”: averías de máquinas, piezas defectuosas, ...

## Slide 18
Evolución del MRP
MRP original (Materials Requirements Planning)
  No integra la generación del PMP
  No comprueba la capacidad del Plan de Materiales: puede ser inviable. La comprobación se hace externamente
  Establece el orden de producción de los pedidos, pero no los tiempos en que tienen que empezar y acabar las operaciones los diferentes centros de trabajo.
MRP de Bucle Cerrado, integra además
  Técnicas de control de capacidad
  Técnicas de Gestión de talleres (planificación de operaciones)
MRP II (Manufacturing Resource Planning) además
  Integra la elaboración de PMP
  Gestiona los inventarios
  Realiza informes de costes y estados financieros
  Se retroalimenta con las divergencias entre lo planificado y la ejecución real
  Todo ello integrado en una única base de datos

## Slide 19
Listas de materiales
Aprovisionamiento
Rutas de fabricación
Disponibilidad de mano de obra
Coste operaciones
MRP II: Origen de la información
I+D
Diseño del
producto y
del proceso
producción
Compras
Métodos y tiempos
Logística
MRP II
Proveedores
Precios materiales comprados, tiempos de aprovisionamiento, tamaño de lotes
Tiempos de servicio, métodos de trabajo
Disponibilidad horas extras, vacaciones,...
Contabilidad
RRHH
Sistema de costes
coste de fabricación
valoración inventarios,...
Listas de
Materiales
Proceso
Productivo
Comercial
Previsiones de venta, pedidos, plazos entrega comprometidos
Producción
Rutas, asignación de operaciones a centros de trabajo
Planificación, control de operaciones, informes
Notes: <número>
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO de acuerdo con las directrices de MARKETING desarrolla los nuevos productos. El proceso de desarrollo debe producir entre otras especificaciones:
La lista de materiales y/o piezas intermedias que componen el producto: Algunos de estos materiales o piezas ya se emplearán para otros productos (estandarización) y, por tanto, el sistema de información ya tendrá la información sobre los mismos (codificación, proveedores, coste o precio, lotes de pedido, ....) En cambio otros serán nuevos y será necesario, caso de no ser piezas de producción interna, que compras negocie las condiciones de compra con los proveedores o busque nuevos proveedores. Este proceso de negociación debe proporcionar información sobre el coste o precio de compra, así como otros datos relacionados con la planificación (lotes mínimos exigidos por el proveedor, tiempo de servicio, etc.) Se pueden negociar en función de la planificación a medio plazo que se realice diferentes tipos de contratos con los proveedores.
Proceso productivo: de acuerdo con la dirección de producción, I+D no sólo diseña el producto, sino que este ha de ser viable a la hora de producirlo, lo que implica diseñar también las operaciones de producción, el orden en que se han de realizar, las características técnicas de las mismas, etc. Esta información sirve de base para que otros departamentos de la empresa puedan añadir información al sistema sobre estas operaciones en el caso de aquellas que son nuevas operaciones o variaciones significativas de operaciones existentes.
A partir de estas información y para la planificación a niveles tácticos y operativos (responsabilidad de LOGÍSTICA o de DIRECCIÓN DE OPERACIONES según el enfoque de la empresa) será necesario elaborar:
la estructura de materiales: es un árbol de descomposición del producto en piezas y materiales, en varios niveles hasta llegar a los componentes o materiales básicos
las rutas del producto: establece el orden de las operaciones que hay que realizar para la obtención del producto.
Ambos estructuras de datos son básicas para los paquetes MRP con objeto a planificar las operaciones
Otras unidades organizativas también intervienen en el proceso de elaborar información para la planificación de operaciones a medio y corto plazo.
MÉTODOS Y TIEMPOS: es la unidad encargada de diseñar métodos de trabajo óptimos para cada nueva operación (formación de operarios), así como de establecer mediante cronometraje los tiempos que cada operación exige. Estos tiempos se usarán en el proceso de planificación, así como en las estimaciones de carga de trabajo.
RECURSOS HUMANOS: Deberá tener información sobre la carga de mano de obra que genera la planificación a medio plazo de cara a poder tomar con suficiente antelación las medidas necesarias para proveer los recursos humanos necesarios: selección, subcontratación, formación, reorganización, negociación de horas extras, turnos, vacaciones con los sindicatos. Estas necesidades han de ser previstas a medio plazo para tener los instrumentos necesarios disponibles a corto plazo cuando se programan las operaciones, es decir, anticiparse a medio plazo para poder proporcionar FLEXIBILIDAD a corto plazo.
(continúa en la página siguiente...)

## Slide 20
Gestión de Talleres: Planificación a muy CP
Programar, controlar y evaluar las operaciones
  Las operaciones de fabricación de los productos, preparación de máquinas para lotes, ...
  Orden, tiempos de inicio y fin en cada máquina o centro de trabajo (CT), prioridades, control de defectuosos, evolución de colas de espera, tiempos de servicio, fechas de entrega, etc.
a muy corto plazo
  De horas a pocas semanas según el caso
para lograr cumplir el PMP
  Se tratará siempre de la parte del PMP firme
con la capacidad disponible
  Realmente para cada recurso, máquinas, personal, ...
la mayor eficiencia
  Mínimo volumen de inventario
  Ahorrar recursos: minimizar tiempos ociosos de espera, tiempos de preparación, y en definitiva el tiempo de servicio
Notes: <número>
(... Viene de la página anterior)
ADMINISTRACIÓN: El sistema de costes, o la contabilidad analítica, será responsabilidad de una unidad normalmente dependiente del departamento de finanzas y administración. Dicho departamento, deberá ser capaz de diseñar los sistemas y métodos de cálculo que permitan obtener costes históricos (para el control de gestión) y costes estándar (para la planificación y toma de decisiones), en especial:
Costes de los materiales, en especial las piezas que no se compran directamente a proveedores requerirán un proceso de cálculo del coste que incorpore además del material, la mano de obra y otros gastos directos que se incorporen en el proceso de producción
Costes de la mano de obra: para las distintas operaciones se requerirán operarios con relaciones laborales, contratos, categorías y costes salariales

## Slide 21
Gestión de Talleres: Planificación a muy CP
Configuración por proyectos
  Técnicas de programación de proyectos (método PERT)
Configuración de flujo continuo
  Siempre en mismo producto de forma continua en las mismas máquinas trabajando para inventario
  Pocas necesidades de programación
  La eficiencia viene marcada por el diseño que se hizo en origen de la instalación productiva
Configuración por lotes, distribución en línea
  Tras fabricar un lote se prepara la máquina o CT para el siguiente que puede ser de otro artículo
  Se suele fabricar para inventario, lotes grandes de pocos productos poco variados
Configuración por lotes, bajo pedido. Job-Shop
  Lotes pequeños de una gran variedad de productos y componentes
  Rutas diversas e incluso alternativas en cuanto al paso por los distintos CT o máquinas

## Slide 22
Gestión de Talleres: Planificación a muy CP
Actividades de Gestión de Talleres:
  Carga de talleres, asignación, carga de máquinas
    Siempre que una operación pueda realizarse en diferentes CT, asignar los pedidos a CT indicando las operaciones a realizar en cada uno, para minimizar el coste total
    Respetando la capacidad existente en cada CT
  Secuenciación
    Establecer el orden o prioridad de paso de los pedidos por los diferentes CT para cumplir las fechas de entrega con los menores inventarios y consumo de recursos.
    Considerar tiempos de preparación
  Programación detallada
    Determinar los momentos de comienzo y fin de las actividades en cada CT y las operaciones a realizar sobre cada pedido
Gran variedad de técnicas de cálculo y optimización adaptadas a distintas situaciones

## Slide 23
La filosofía Just in Time
Se trata de una filosofía de gestión de las operaciones, no de una técnica concreta, si bien utiliza técnicas diversas
Objetivo:
  Fabricar lo que los clientes demandan en las cantidades y tiempos precisos, no antes, con alta calidad, reduciendo el inventario al mínimo posible y, en general, eliminando todo DESPILFARRO
  Cero Defectos: calidad total incluida en el proceso de diseño y fabricación, aprovisionamiento, no controlada al final del proceso
  Cero Averías: distribución en planta adecuada y programas exhaustivos de mantenimiento, participación del operario
  Cero Stocks: eliminar stocks permite no sólo ahorrar costes de posesión, sino visibilizar los problemas que los motivan y resolverlos
  Cero Plazos: eliminar tiempos de espera, mejorar tiempos de servicio y hacerlos compatibles con la demanda. Programación
  Cero Papel: eliminar la burocracia, distribuir la información mediante tecnología y ordenadores que reduzcan el coste de gestión
Exige implicar y responsabilizar al trabajador, formación, resulta en el empowerment del trabajo, mayor motivación
Notes: <número>
http://personal.ashland.edu/~rjacobs/m503jit.html
JIT is a management philosophy that strives to eliminate sources of manufacturing waste by producing the right part in the right place at the right time. Waste results from any activity that adds cost without adding value, such as moving and storing. JIT (also known as lean production or stockless production) should improve profits and return on investment by reducing inventory levels (increasing the inventory turnover rate), improving product quality, reducing production and delivery lead times, and reducing other costs (such as those associated with machine setup and equipment breakdown). In a JIT system, underutilized (excess) capacity is used instead of buffer inventories to hedge against problems that may arise. JIT applies primarily to repetitive manufacturing processes in which the same products and components are produced over and over again. The general idea is to establish flow processes (even when the facility uses a jobbing or batch process layout) by linking work centers so that there is an even, balanced flow of materials throughout the entire production process, similar to that found in an assembly line. To accomplish this, an attempt is made to reach the goals of driving all queues toward zero and achieving the ideal lot size of one unit.

## Slide 24
La filosofía Just in Time: técnicas y propuestas
Nivelado de la producción
  Planificar en las distintas fases para conseguir una distribución lo más uniforme posible de la producción y los recursos utilizados, cargas uniformes
Ejecución y control: el sistema kanban
  Sistema de información que controla de modo armónico el tiempo y los materiales necesarios para la fabricación de los productos
  Simplifica la planificación de materiales: sistema de arrastre de contenedores gestionados por tarjetas (kanban)
Minimización de los recursos: Lean manufacturing
  Modelo de gestión centrado en la creación del máximo valor para los clientes, ajustando al mínimo (lean) los recursos necesarios
Reducción de tiempos de preparación (SMED)
  Single Minute Exchange of Die: las máquinas han de poderse preparar en tiempos de minutos expresables con una cifra
Estandarización de las operaciones
  Aumentar la productividad del operario eliminando movimientos inútiles
  Incluyendo en el concepto la seguridad del trabajador y la calidad del producto

## Slide 25
La filosofía Just in Time: técnicas y propuestas
Adaptación a la demanda mediante flexibilidad en el número de trabajadores: Shojinka
  Formar trabajadores polivalentes que pueden operar en distintas líneas según las necesidades
  Sistema de rotación de tareas
  Distribución en planta en forma de U
Programas de recogida de ideas: Soikufu
  Plan de sugerencias, recompensas, motivación
  Círculos de calidad o de productividad (5 a 12 trabajadores)
Control autónomo de defectos: Jidoca
  “la calidad no se inspecciona, sino que se fabrica”
  Los defectos los localiza el trabajador en el mismo momento en que ocurren y se les pone remedio inmediatamente
  Se evitan costes importantes respecto al control a posteriori

## Slide 26
La filosofía Just in Time: técnicas y propuestas
Mantenimiento productivo total
  El trabajador participa en la prevención, detección y corrección de las anomalías de funcionamiento de máquinas:
    Limpia, lubrica, ajusta piezas, detecta y repara
    Conoce SUS máquinas, evita posibles causas
    Efectúa los chequeos globales según el plan de mantenimiento
    Ordena su puesto de trabajo eliminando objetos innecesarios
  Se evitan stocks de seguridad para prevenir paradas
Relaciones con proveedores
  Hay que extender a los proveedores las repercusiones del sistema
  Entregas rápidas y frecuentes de pequeñas cantidades con calidad asegurada
  Pocos proveedores: más volumen de negocio justifica más esfuerzo por su parte para cumplir las exigencias
  Ubicados relativamente cerca: tiempos de servicio cortos
  Con contratos de suministro a largo plazo: para poder negociar no sólo precios, sino condiciones sobre calidad y condiciones de entrega. Fortalecer la relación con el proveedor y dar asistencia